# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# Дозаторы жидкого мыла

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия производства испанской компании JOFEL Ind.S.A.

Продукция Хофел разработана профессиональными дизайнерами с учетом требований эргономики, изготовлена из исходных материалов высочайшего качества,

обладает высокой антикоррозийной устойчивостью и имеет современную популярную декоративную обработку поверхности и цвет,

предназначена для оснащения  как санитарно-гигиенических комнат сети общественного питания, баров, ресторанов, кафе, школ и других учебных заведений, бань, вокзалов, культурно-зрелищных, спортивных, медицинских заведений, мастерских и промышленных предприятий так и для более камерного использования в домашних условиях.

Современный дизайн изделий Jofel, их привлекательность и эргономичность позволяет им легко вписываться в интерьер любых ванных комнат, при необходимости, легко сочетаться с изделиями других брендов и обеспечивать пользователю особые удобства и комфорт.

Потребитель имеет возможность подбора линейки изделий одного модельного ряда, включающей в себя электросушилку, дозатор жидкого мыла, диспенсер для туалетной бумаги, салфеток и полотенец. Подбор изделий одного модельного ряда возможен по названию серии.

Система менеджмента качества компании Хофел применительно к дизайну, разработкам и производству соответствует требованиям стандарта  ИСО 9001, что удостоверяется европейским органом по сертификации систем качества TUVmanagement service, расположенным в Ганновере

Высокое качество изделий гарантируется заключениями престижной TÜV-лаборатории в Ганновере о соответствии стандарту VDE700.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 года № 906 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской федерации от 01 декабря 2009 года №982» в  «Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации) в системе ГОСТ Р, с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования» , и  в «Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме декларирования соответствия) в системе ГОСТ Р, с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования» не включены дозаторы жидкого/пенного мыла из металла код ОКП 96 9300 (отказное письмо НП ОС «ТКС-оптика» - Орган по сертификации продукции, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.11АЮ40 )   Дозаторы жидкого/пенного мыла из пластика подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон дает право на бесплатное устранение дефектов и замену неисправных деталей в течение всего гарантийного срока. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен: имел дату продажи и штамп торговой организации. Сохраняйте талон и чек на приобретенное изделие.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь по адресу: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 24/22, лит.А, пом. 3Н, тел. +812-931-41-46, тел/факс. +812-332-52-62, e-mail: company@eliseev.spb.ruООО "Посудофф" - дистрибьютор изделий Jofel Ind. S.A. в России.

Изделие: Дозатор жидкого мыла

Модель: _____________________________

Срок гарантии: 12 месяцев

__________________________	(Печать или штамп торгующей организации)

Торгующая организация

__________________________________________  «_________» _________________200___г.

Проверил и продал

Изделие проверено в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею,

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

«______» _________________20___г.

Подпись Покупателя ____________________________

Руководство по применению

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Дозаторы жидкого мыла предназначены для порционной подачи жидкого (пенного) мыла для рук, просты в применении и обслуживании и могут использоваться для оснащения любых санитарно-гигиенических комнат.

Дозаторы жидкого/пенного мыла представляют собой резервуар , вместимостью от 0,4 до 1,5 л. Порционная подача мыла осуществляется насосным устройством, приводимым в действие нажатием на клавишу или локтевой рычаг (механический способ включения) или оптическим датчиком при помещении рук в зону срабатывания последнего (автоматический способ включения). Усовершенствованное насосное устройство исключает возникновение засоров и протечек..

Для удобства контроля за уровнем жидкости дозаторы имеют прозрачную лицевую часть корпуса или не большое по размеру смотровое окно.

Во избежание несанкционированного доступа  крышка Дозатора имеет  запирающее устройство с ключом.

Дозаторы жидкого мыла прочны, долговечны и устойчивы к внешним воздействиям, так как они изготавливаются из специального негорючего ударопрочного ABS-пластика (серия AITANA, AZUR, GERMANIA), прозрачного SF-пластика (VISION, GERMANIA) или нержавеющей стали (серия FUTURA, CLASICA).

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Универсальность дозаторов жидкого мыла заключается в том, что возможно применение любых видов жидкого мыла, что, с одной стороны, позволяет экономить на расходных материалах, а, с другой стороны, удовлетворять требованиям самых взыскательных потребителей.

Возможно использование любого вида жидкого мыла для рук, в том числе и с антибактериальным эффектом.

Внимание !

Произвольное разбавление мыла водой не рекомендуется. Применение произвольно разбавленного водой жидкого мыла сопровождается увеличением скорости истечения жидкости и, соответственно, повышенным ее расходом, а также снижением моющего и дезинфицирующего эффекта.

Установленные в не отапливаемых туалетных комнатах дозаторы в холодное время года рекомендуется заправлять жидким мылом типа СТЕРИЗОЛ, обладающим достаточным дезинфицирующим эффектом и невысокой вязкостью.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

2.1. дозаторов серии AITANA, AZUR, FUTURA, CLASICA, GERMANIA, VISION.

Дозатор жидкого мыла в сборе –			          1 шт

Руководство по применению        			          1 шт

Гарантийный талон				          1 шт

Коробка упаковочная				          1 шт

Комплект крепежных элементов (дюбели, шурупы)-       1 комплект

Ключ – 					   	          1 шт

  - дозаторов серии CLASICA АС62000/АС63000

Цилиндрическое насосное устройство –		            1 шт

Гайка 25 мм  					             1 шт

Шайба 25 мм –   				             1 шт

Прокладка 25 мм- 				             2 шт

Гайка со шлангом (только для АС62000)-		             1 шт

Емкость 1 л , крышка с отверстием (только для АС63000) 1 шт

Руководство по применению        			              1 шт

Гарантийный талон				           1 шт

Коробка упаковочная				           1 шт

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| 3.1. Дозаторы жидкого мыла серии AZUR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул |  | AC40000 | AC40500 | AC82000 | AC84000 | AC90000 |
| Серия |  | AZUR | AZUR | AZUR | AZUR | AZUR |
| Материал |  | ABS-пластик, белый/серый цвет | ABS-пластик, цвет металлик | дымчатый SAN-пластик + белый ABS-пластик | дымчатый SAN-пластик + белый ABS-пластик | дымчатый SAN-пластик + белый ABS-пластик |
| Тип |  | наливной | наливной | наливной | наливной | наливной |
| Вариант размещения |  | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный |
| Расходный материал |  | пенное мыло | пенное мыло | жидкое мыло | жидкое мыло | жидкое мыло |
| Вместимость | л | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,4 | 1 |
| Способ включения |  | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) | автоматич (оптич. датчиком) |
| Наличие ключа |  | есть | есть | есть | есть | есть |
| Определение уровня жидкого мыла через |  | смотровое окно | смотровое окно | прозрачный корпус | прозрачный корпус | прозрачный корпус |
| Габаритные размеры | мм | 260*110*130 | 260*110*130 | 205*115*110 | 135 x 115 x 90 | 194 X 137 X 98 |
| Особенности |  | Низкий расход мыла | Низкий расход мыла |  |  | бесконтактный способ включения |
|  |  | 0,8 л -1500 доз | 0,8 л -1500 доз |  |  | рекомендован для медицинских учреждений |
| 3.2. Дозаторы жидкого мыла серии AITANA |  |  |
| Артикул |  | AC70000 | AC71000 | AC72000 | AC75000 |
| Серия |  | AITANA | AITANA | AITANA | AITANA |
| Материал |  | дымчатый SAN-пластик + белый ABS-пластик | дымчатый SAN-пластик + серый ABS-пластик; крышка - нерж. сталь | ABS-пластик, цвет металлик | ABS-пластик, белый цвет |
| Тип |  | наливной | наливной | наливной | наливной |
| Вариант размещения |  | настенный | настенный | настенный | настенный |
| Расходный материал |  | жидкое мыло | жидкое мыло | жидкое мыло | жидкое мыло |
| Вместимость | л | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| Способ включения |  | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) | механич. (локтевым упором) |
| Наличие ключа |  | есть | есть | есть | есть |
| Определение уровня жидкого мыла через |  | смотровое окно | прозрачный корпус | смотровое окно | смотровое окно |
| Габаритные размеры | мм | 233 х 130 х 95 | 210*120*95 | 233 х 130 х 95 | 212*156*160 |
| Особенности |  |  | герметичный обратный клапан |  | идеально подходит для медицинских учреждений |
| 3.3. Дозаторы жидкого мыла серии CLASICA |  |  |
| Артикул |  | AC62000 | AC63000 | ALL1006 | ALL1006B |
| Серия |  | CLASICA | CLASICA | CLASICA | CLASICA |
| Материал |  | нерж. сталь, хромир. пластик, блестящая пов-ть | нерж. сталь, хромир. пластик, блестящая пов-ть | нерж. cталь AISI 304, матовая пов-ть | нерж. cталь AISI 304, блестящая пов-ть |
| Тип |  | встраиваемый | встраиваемый | наливной | наливной |
| Вариант размещения |  | в столешнице | в столешнице | настенный | настенный |
| Расходный материал |  | жидкое мыло | жидкое мыло | жидкое мыло | жидкое мыло |
| Вместимость | л | без колбы | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Способ включения |  | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) |
| Наличие ключа |  | есть | есть | есть | есть |
| Определение уровня жидкого мыла через |  | - | прозрачный корпус | смотровое окно | смотровое окно |
| Габаритные размеры | мм | 180*120*40 | 280*120*40 | 160*110*95 | 160*110*95 |

| 3.4. Дозаторы жидкого мыла серии FUTURA |  |
| --- | --- |
| Артикул |  | AC45000 (AC45500) | AC53050 (AC53550) | AC54000 (АС54500) |
| Серия |  | FUTURA | FUTURA | FUTURA |
| Материал |  | Нерж. cталь AISI 304, матовая пов-ть (AC45000), блестящая пов-ть (AC45500) | нерж. cталь AISI 304, матовая пов-ть (AC53050), блестящая пов-ть (АС53550) | нерж. cталь AISI 304, матовая пов-ть (AC54000), блестящая пов-ть (АС54500) |
| Тип |  | наливной | наливной | наливной |
| Вариант размещения |  | настенный | настенный | настенный |
| Расходный материал |  | пенное мыло | жидкое мыло | жидкое мыло |
| Вместимость | л | 0,8 | 0,85 | 1 |
| Способ включения |  | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) | механич. (кнопкой) |
| Наличие ключа |  | есть | есть | есть |
| Определение уровня жидкого мыла через |  | смотровое окно | смотровое окно | смотровое окно |
| Габаритные размеры | мм | 240*120*110 | 270*128*115 | 199*142*102 |
| Особенности |  | Низкий расход мыла |  |  |
|  |  | 0,8 л -1500 доз |  |  |

| 3.5. Дозаторы жидкого мыла серии VISION |
| --- |
| Артикул |  | AC21150 |  |
| Серия |  | VISION |  |
| Материал |  | дымчатый SAN-пластик + серый ABS-пластик; крышка - нерж. сталь |  |
| Тип |  | наливной |  |
| Вариант размещения |  | настенный |  |
| Расходный материал |  | жидкое мыло |  |
| Вместимость | л | 1,4 |  |
| Способ включения |  | механич. (кнопкой) |  |
| Наличие ключа |  | есть |  |
| Определение уровня жидкого мыла через |  | прозрачный корпус |  |
| Габаритные размеры | мм | 170*110*130 |  |
| Особенности |  | герметичный обратный клапан |  |
| 3.6. Дозаторы жидкого мыла серии GERMANIA |
| Артикул |  | АС13000 | АС14000 |
| Серия |  | GERMANIA | GERMANIA |
| Материал |  | прозрач. синий SAN-пластик; белый ABS-пластик | прозрачный белый SAN-пластик; белый ABS-пластик |
| Тип |  | евро-бутыль | евро-бутыль |
| Вариант размещения |  | настенный | настенный |
| Расходный материал |  | жидкое мыло | жидкое мыло |
| Вместимость | л | 0,5 | 1 |
| Способ включения |  | механич. (локтевым упором) | механич. (локтевым упором) |
| Наличие ключа |  | есть | есть |
| Определение уровня жидкого мыла через |  | прозрачный корпус | прозрачный корпус |
| Габаритные размеры | мм | 260x95x185 | 290x105x130 |
|  |  | рекомендован для медицинских учреждений | рекомендован для медицинских учреждений |

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Рекомендации по установке дозаторов серии AITANA

Дозатор AITANA состоит из 3 деталей: установочной пластины (задняя часть корпуса), прозрачного резервуара и лицевого корпусного элемента.

1. Дозатор поставляется в собранном виде и перед его установкой следует разобрать дозатор на 3 вышеперечисленных элемента, для чего поставьте дозатор перед собой на стол лицевой стороной к себе, вставьте монетку (5 руб) в прямоугольную прорезь задней пластины, а ключ – в замочную скважину лицевого элемента (ключ при этом не поворачивайте). Удерживая монеткой заднюю пластину в вертикальном положении потяните на себя за ключ лицевой элемент, что приведет к отсоединению лицевого элемента от 2-х других корпусных частей дозатора и обеспечению доступа к шурупу, соединяющему резервуар с установочной пластиной. Выверните данный шуруп отверткой, затем закройте дозатор посредством возвращения лицевого элемента в исходное положение. На следующем этапе удерживая соединенными вместе резервуар и лицевой элемент снимите с помощью монетки установочную пластину.

2. Приложите установочную пластину к стене и через крепежные отверстия произведите разметку будущих отверстий на стене. Дозаторы рекомендуется размещать над мойкой или раковин и во избежании попадания жидкого мыла в рукав одежды на высоте не менее 100 см и не более 110 см от уровня пола.

3. Сверлом с диаметром 8 мм просверлите 3 отверстия, вставьте в каждое из них дюбель.

4. Закрепите установочную пластину на стене прилагаемыми шурупами.

5.Удерживая соединенными вместе резервуар и лицевой элемент присоедините к закрепленной на стене установочной пластине, для чего вставьте язычек нижней части резервуара в соответствующую прорезь на установочной пластине и приведите данные 2 части корпуса в вертикальное положение (иными словами закройте дозатор).

6. Для того чтобы зафиксировать шурупом резервуар на установочной пластине необходимо откинуть только лицевой элемент и завернуть шуруп в верхней части резервуара.Теперь ваш дозатор готов к использованию.

7. Залейте в резервуар мыло для рук.

8. Закройте лицевой элемент на ключ, повернув последний по часовой стрелке.

9. Необходимость пополнения запаса жидкого мыла в дозаторе можно установить по уровню заполнения  прозрачного окна на лицевой части  корпуса.

10. Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида.

11. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.

Рекомендации по установке дозаторов серии AZUR

Дозатор состоит из 3-х деталей: установочной пластины, прозрачного резервуара и крышки.

1. Дозатор AZUR поставляется в собранном виде и перед его установкой следует разобрать его на составляющие посредством 2-х последовательных операций: снятия верхней крышки и отсоединения резервуара от установочной пластины.

Для снятия верхней крышки вставьте П-образный ключ в соответствующую замочную скважину на верхней крышке дозатора и слегка надавите. Снимите крышку.

Для отсоединения резервуара от установочной пластины надавите на язычок защелки в месте соединения нижней части резервуара и установочной пластины

2. Приложите установочную пластину к стене и через крепежные отверстия произведите разметку будущих отверстий на стене. Дозаторы рекомендуется размещать над мойкой или раковин и во избежании попадания жидкого мыла в рукава одежды на высоте не менее 100 см и не более 110 см от уровня пола.

3. Сверлом с диаметром 8 мм просверлите 3 отверстия, вставьте в каждое из них дюбель.

4. Закрепите установочную пластину на стене прилагаемыми шурупами.

5. Приведите в соприкосновение с 2-мя упорами на установочной пластине верхнюю часть резервуара и только затем защелкните нижнюю его часть.

6. Залейте в резервуар мыло для рук.

7. Вставьте верхнюю крышку  и слегка надавите до срабатывания защелки. Для повторного открытия крышки вам потребуется ключ.

8. Необходимость пополнения запаса жидкого мыла в дозаторе можно установить по уровню заполнения  прозрачного резервуара.

9. Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида.

10. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.

Рекомендации по установке дозаторов серии VISION

Дозатор состоит из Г-образной опорной пластины, резервуара и крышки.

1. Дозатор поставляется в собранном виде и перед его установкой следует разобрать его на составляющие части. С помощью ключа снимите крышку с резервуара, нажав на фиксатор снимите резервуар.

2. Г-образную опорную пластину приложите к стене и через крепежные отверстия произведите разметку будущих отверстий на стене.

3. Сверлом с диаметром 8 мм просверлите 4 отверстия, вставьте в каждое из них дюбель.

4. Закрепите установочную пластину на стене прилагаемыми шурупами.

5.Установку резервуара начните с приведения в зацепление 2-х нижних фиксаторов опорной пластины  и только потом защелкните верхний.

6. Залейте в резервуар жидкое мыло.

7. Установку крышки начните с совмещения ее с фиксатором на лицевой поверхности резервуара и затем – с пристенной частью резервуара.

8. Необходимость пополнения запаса жидкого мыла в дозаторе можно установить по уровню заполнения  прозрачного резервуара.

9. Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида.

10. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.

Рекомендации по установке дозаторов серии  FUTURA, CLASICA (ALL1006/1006B)

Дозатор INOX состоит из 2 деталей: установочной треугольной пластины и резервуара.

1. Дозатор поставляется в собранном виде и перед его установкой следует разобрать дозатор на составляющие.

2. Приложите установочную пластину к стене и через крепежные отверстия произведите разметку будущих отверстий на стене. Дозаторы рекомендуется размещать над мойкой или раковин и во избежании попадания жидкого мыла в рукава одежды на высоте не менее 100 см и не более 110 см от уровня пола.

3. Сверлом с диаметром 8 мм просверлите 3 отверстия, вставьте в каждое из них дюбель.

4. Закрепите установочную пластину на стене прилагаемыми шурупами.

5. Приведите в соединение установочную пластину и соответствующие направляющие задней части резервуара.

Теперь ваш дозатор готов к использованию

6. Залейте в резервуар мыло для рук.

7. Во избежании несанкционированного доступа дозатор можно закрыть ключом. Отпирание и запирание замка происходит при поступательном движении ключа влево-вправо.

Не следует вращать ключ по часовой и против часовой стрелки.

8. Необходимость пополнения запаса жидкого мыла в дозаторе можно установить по уровню заполнения  прозрачного окна на лицевой части  корпуса

9. Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида.

Обратите внимание на приложенную ниже инструкцию по уходу за санитарно-техническими изделиями из нержавеющей стали.

10. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.

Рекомендации по установке дозаторов серии CLASICA АС62000/АС63000

Комплектность поставки

Цилиндрическое насосное устройство –		           1 шт

Гайка 25 мм  					           1 шт

Шайба 25 мм –   					           1 шт

Прокладка резиновая 25 мм- 			           2 шт

Гайка со шлангом (только для АС62000)-		           1 шт

Емкость 1 л , крышка с отверстием (только для АС63000)-       1 шт

Встраиваемая в мойку (раковину) модель дозатора представляет собой цилиндрическое насосное устройство, диаметром 25 мм и длиной 178 мм, состоящий из 2-х-частей.

Нижняя резьбовая часть цилиндра, изготовленная из ABS-пластика и монтируемая внутри мойки, оказывается невидимой для пользователя. На резьбовую часть накручивается крышка резервуара (АС63000) или опускаемый в канистру с жидким мылом шланг (АС62000). Верхняя видимая часть располагается над столешницей мойки, изготовлена из нержавеющей стали и представляет собой насосное устройство дозатора.

Входящий в комплект поставки набор из гайки, шайбы и 2-х прокладок, диаметром 25 мм, предназначен для фиксации цилиндрического насосного устройства в столешнице мойки.

1. Встраиваемая в мойку (раковину) модель дозатора поставляется в собранном виде с одетой на резьбовую часть цилиндра шайбой, 2-мя резиновыми прокладками и накрученной гайкой и перед его установкой следует снять гайку , шайбу и прокладки.

2. Просверлите в столешнице мойки (раковины) отверситвие, диаметром 25 мм и сверху него положите одну из резиновых прокладок..

3. Вставьте в просверленное отверстие цилиндрическое насосное устройство резьбовой частью вниз.

4.На резьбовую часть цилиндрического насосного устройства, что в данный момент уже находиться с внутри мойки, оденьте вторую резиновую прокладку, металлическую шайбу и плотно накрутите гайку.

5. Для модели АС62000. С помощью гайки присоедините к резьбовой части подающий шланг, который вставьте в канистру с мылом (канистра с жидким мылом в комплект поставки не входит).

Для модели АС63000. На резьбовую часть цилиндрического насосного устройства накрутите крышку от емкости, а затем и саму емкость с мылом (жидкое мыло в комплект поставки не входит).

6. Подача мыла осуществляется посредством однократного нажатия на головку насосного устройства.

7. Необходимость пополнения запаса жидкого мыла в дозаторе можно установить визуально

8. Изделие рекомендуется мыть вручную с применением любых моющих средств, предназначенных для мытья посуды и стекла. Применение чистящих абразивных средств не рекомендуется, так как может привести к появлению царапин на поверхности изделия и, соответственно, к ухудшению его внешнего вида.

Обратите внимание на приложенную ниже инструкцию по уходу за санитарно-техническими изделиями из нержавеющей стали.

9. По истечении срока службы негодное к дальнейшему использованию изделие должно быть утилизировано в соответствии с требованиями действующего законодательства. Рекомендуется эту работу доверить специализирующейся на утилизации компании. Не загрязняйте окружающую среду.

Инструкция по уходу за санитарно-техническими изделиями из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь – это хромосодержащий сплав стали. 
Именно хром придает нержавеющей стали противокоррозионные свойства и благородный цвет. Сопротивляемость коррозии обеспечивается пленкой из оксидов хрома, образующейся на поверхности металла при взаимодействии его с кислородом воздуха и способной само восстанавливаться после повреждения.

Чтобы нержавеющая стальная поверхность сохраняла свой блеск и внешний вид,

а также во избежание частичной коррозии, в процессе использования должна

производится её периодическая чистка. Пятна и осадки разных химикатов могут

образовываться на нержавеющей поверхности, если, например, используется вода

или растворы синтетических моющих средств - их остатки после испарения могут

оседать на нержавеющей поверхности.

Обычный уход

Посыпать немного сухого, мягкого чистящего порошка на поверхность. Легко растереть порошок по стальной поверхности влажной тряпкой или губкой. Тщательно смыть чистящее средство холодной водой и протереть насухо стальную поверхность сухой тряпкой. Если после этого проявляются пятна – это означает, что поверхность не очистилась и обработку нужно повторить.При сильно загрязнённой поверхности обработка должна повториться несколько раз.

Заметьте: не следует смывать поверхность тёплой водой, тогда легко проявляются пятна после испарения жидкостей. Не позволяйте нержавеющей поверхности высыхать самой.

Удаление отложений калька

Отложение калька появляются на нержавеющей поверхности при испарении воды и могут удаляться следующими жидкостями:

- Уксусной кислотой

- 10% уксусной кислотой

- Разведённой азотной кислотой (1 часть HNO3 разбавляется в 4 частях воды)

Заметьте: при обработке азотной кислотой следует позаботиться о хорошей вентиляции, в остальном нужно следовать правилам работы с сильными кислотами. После обработки какими-то из указанных растворов, нержавеющая поверхность тщательно смывается холодной водой, после чего насухо протирается.

Удаление отложений ржавчины

Ещё не старые отложения ржавчины на нержавеющей поверхности обычно удаляются путём использования сухого, мягкого чистящего порошка.

Порошок легко растирается по нержавеющей поверхности влажной тряпкой или губкой, после чего смывается холодной водой и насухо протирается.

Если отложения ржавчины усыхали на нержавеющей поверхности длительное время, то поверхность может повредиться продуктами коррозии и в результате могут остаться пятна, даже после обработки, согласно предыдущим описаниям.

В таких случаях рекомендуется альтернативная обработка сухими нейлоновыми щётками или азотной кислотой HNO3 разведённой в 4 частях воды. Смывается и протирается согласно вышеуказанному.